## Slide 1: IEC 61980与GB/T 38775:电动汽车无线充电标准深度对比

## Slide 2
标准发布时间对比
时间节点 | IEC 61980 | GB/T 38775
2015 | 第一版（Part1:通用要求） | ——
2020 | Part1 更新；Part3（MF_WPT具体） | 首批4部分
2022 | Part3正式版 | 拓展部分（如EMC测试）
2023 | Part2(通信)更新 | 规划18部分，互操作性测试
2025 | Part6(动态充电) | 与SAE/IEC协调，本土认证加强

## Slide 3
使用范围对比
共同点：MF-WPT(磁场感应)，静态/准动态充电；AC电压<= 1000V DC<=1500V；功率3.7-22KW
IEC 61980: 全球基础设施侧（off-board），参考ISO 19363(车侧)；不覆盖维护安全、轨道车辆。
GB/T 38775：覆盖车辆侧（IVU）和基础设施（CSU）；强调公共产所EMC。

## Slide 4
IEC 61980 系列标准概述
部分 | IEC 61980 | 关键内容
Part1:2020 | 通用要求 | 系统框架、分类（A/B 类）、互操作性、安全（电气隔离、过流保护）。
Part2:2023 | MF-WPT 通信 | 基于 ISO 15118，WLAN + LF/LPE 接口，消息序列
Part3:2022 | MF-WPT 具体要求 | 补偿拓扑（SS/LCC）、频率 81.38-90 kHz、FOD（异物检测）、效率计算
Part6(草案) | 动态充电通信 | 车辆移动中功率传输

## Slide 5
IEC 61980技术参数
参数 | 值 | 备注
功率级别 | 3.7-22 kW (WPT1-3) | 可扩展 >11 kVA
频率 | 81.38-90 kHz | 85 kHz 中心
空气间隙 | 100-250 mm | Z 类
对齐容差 | ±75 mm | 横/纵向
EMC | CISPR 11/IEC 61000 | 发射/抗扰度

## Slide 6
IEC 61980 通信协议
协议：ISO 15118-2/8 (TCP/UDP over IPv6)，EXI 编码。
- 接口：WLAN (5GHz 802.11n/ac) 主链路；LF (3-300 kHz仅定位) + LPE 辅助（低功率激励持续时间100ms-2s）。
- 消息：ServiceDiscovery、Pairing、PowerDemand (100 ms 周期)。
11步通信流程
A: [1.TCP/TLS 握手] -> B：[2.服务发现]
B -> C [3.精确定位]
C -> D [4.配对防串车]
D -> E [5.鉴权（PnC）]
E -> F [6.兼容性检查]
F -> G [7.对齐检查]
G -> H [8.功率传输装备]
H -> I [9.闭环功率控制]
I -> J [10.状态上报]
J -> K [11.安全停止]
强制要求：
主通信： 5GHz Wi-Fi(802.11ac) + IPv6 + TCP15118
辅助信号：LF(3~300kHz)+LPE(< 100W)
LPE的作用：
a.精确定位（车辆通过接收LPE强度，计算X/Y偏移）
b.防串车充电（只有接收到LPE的车才能配对）
c.安全验证（确认车底有线圈，无异味）
编码：EXI压缩（XML -> 18~25字节）

## Slide 7
项目 | Wi-Fi | LF | LPE
中文名 | 无线局域网 | 低频信号 | 低功率激励
频率 | 5GHz(802.11ac) | 3~300kHz | 85kHz
功率 | 100mW~1W | <1W | <=100W
作用 | 主通讯（TCP 15118） | 粗定位+唤醒 | 精确定位+安全认证
通讯介质 | 电磁波 | 近场磁感应 | 近场磁感应（主线圈）
传输距离 | 10~50m | 1~3m | 0.1~0.3m空气间隙
设备 | Wi-Fi模块 | 专用LF天线 | 主功率线圈（GA/VA）
是否使用Wi-Fi | Yes | No | No
IVU需要几个芯片： >= 3颗芯片，推荐4颗芯片
1. Wi-Fi + TLS + EXI 主芯片必须是高性能核
2. ASIL B 安全关断 必须独立 Lockstep MCU
3. LF 125KHz 必须专用模拟前端
4. LPE 85kHz 是实时监控 必须独立采样

## Slide 8
关键流程解析（欧标国标一致）
精确定位
流程： 1.LF信号扫描：地面GA发射3~300KHz信号
2. 车辆VA接收：测距+方向
3. LPE低功率激励：地面发送<100W信号
4.车辆发聩：发送信号
5.地面确定
失败：最多3次，超时5秒
配对：防串车充电
机制： 车辆A只与桩1配对
桩1拒绝车辆B的请求
闭环功率控制: EVCC与SECC交互，国标CSU与IVU交互

## Slide 9
IEC 61980 安全要求
- EMF 限值：ICNIRP 2010 指南。
- 响应时间：<100 ms (异常关断)。
- 测试：参考设备 (Annex A-E)，互操作 A/B 类。
条款 | 安全要求 | 量产实现 | 验证方法
电气安全 |  |  | 
电击防护 | 基本绝缘+保护接地 |  | 
过流保护 | 短路电流<=150%额度 |  | 短路测试
过压保护 | DC母线<=1500V |  | 浪涌测试
过温保护 | 线圈/功率器件<=90°C | NTC传感器 | 热成像
异物检查FOD | 检测金属物（>=5g） | 雷达+线圈电流异常检测 | 铝片测试
活体检测LVD | 检测人体（>=50kg） | 红外+压力传感器 | 人体模型
功能安全 | ASILB | 双MCU冗余控制 | 

## Slide 10
IEC 61980 电磁场与热安全
条款 | 安全要求 | 限制 | 量产实现
EMF暴露 | 符合ICNIRP 2010指南 | 一般公众：85kHZ | 磁场探头实测
泄露磁场 | 充电区域外<=15uT | 距离1m | 屏蔽罩
热安全 | 线圈表面<=70°C | 人体可触碰 | 红外测温
补偿网路保护 | 电容击穿 -> 关断 | 响应 < 50ms | 电压监测
对齐丢失 | 偏移>100ms -> 关断 | 响应 < 100ms | LPE信号丢失

## Slide 11
GB/T 38775 系列概述
部分 | IEC 61980 | 关键内容
Part 1:2020 | 通用要求 | 系统框架、分类（功率/安装）、互操作性、环境测试 (IP 等级、振动)。
Part 2:2020 | 通信协议 | CSU-IVU-WCCMS 三方协议，兼容 ISO 15118。
Part 3:2020 | 特殊要求 | 线圈参数、补偿网络、频率 85 kHz、对齐机制
Part 4:2020 | EMC 限值与测试 | 电磁环境限值（电场 <61 dBμV/m，磁场 <137 dBμA/m）
后续 | 互操作测试 (Part 7) | 车辆端测试，参考 SAE J2954。

## Slide 12
GB/T 38775 核心参数
参数 | 值 | 备注
功率级别 | 3.7/7.7/11/22 kW | 与 IEC 一致
频率 | 85 kHz | 相同
空气间隙 | 100-250 mm | 相同
EMC | 专用限值（Part 4） | 更严格，针对城市环境

## Slide 13
GB/T 38775 安全与测试
- EMC：Part 4 专用测试（9 kHz-30 MHz 频率范围）。
- 响应时间：<100 ms (类似 IEC)。
- 测试：本土认证（GB/T 38775.7），振动/环境更详细。振动/冲击是公共停车场强制要求。
条款 | 安全要求 | 量产实现 | 验证方法
电气安全 |  |  | 
电击防护 | 基本绝缘+保护接地 |  | 
过流保护 | 短路电流<=120%额度 |  | 短路测试
过压保护 | DC母线<=1500V |  | 浪涌测试
过温保护 | 线圈/功率器件<=85/90°C | NTC传感器 | 热成像
异物检查FOD | 检测金属物（>=3g） | 雷达+线圈电流异常检测 | 铝片测试
活体检测LVD | 检测人体（>=40kg） | 红外+压力传感器 | 人体模型
防水要求 | IP65地上/IP67地埋 | 全密封+排水槽 | 碰淋实验
振动/冲击 | 符合GB/T2423.10(10g) | 减震垫+固定螺栓 | 振动台

## Slide 14
GB/T 38775电磁场与热安全
条款 | 安全要求 | 限制 | 量产实现
EMF暴露 | 符合ICNIRP 2010指南 | 一般公众：85kHZ | 磁场探头实测
泄露磁场 | 充电区域外<=10uT | 比IEC严33% | 屏蔽罩
热安全 | 线圈表面<=65°C | 比IEC低5°C | 红外测温
补偿网路保护 | 电容击穿 -> 关断 | 响应 < 50ms | 电压监测
对齐丢失 | 偏移>80ms -> 关断 | 比IEC严20% | LPE信号丢失

## Slide 15
核心区别对比（1/3）——结构与范围
维度 | IEC 61980 | GB/T 38775 | 影响
系列部分 | 6 部分（基础设施侧为主） | 首批 4 部分 + 规划 18 部分（车辆/基础设施均衡） | GB/T 更全面本土测试
范围 | 全球通用，off-board 重点 | 中国市场，内外 EMC 强制 | IEC 国际出口，GB/T 本土认证

## Slide 16
核心区别对比（2/3）——技术与通信
维度 | IEC 61980 | GB/T 38775 | 影响
功率/频率 | 3.7-22 kW，81.38-90 kHz | 相同，但支持 900 kW 有缆扩展 | GB/T 更灵活本土电网
EMC | CISPR 11 | Part 4 专用限值（更严格） | GB/T 城市环境优化
通讯协议栈对比
层级 | IEC 61980 | GB/T 38775 | 相似度
应用层 |  |  | 
表达层 | EXI压缩 | EXI压缩 | 相同
会话层 | TCP端口15118 | TCP端口15118 | 相同
网路层 | IPv6 | IPv6 | 相同
物理层 | WLAN 5GHz 802.11ac | WLAN 5GHz 802.11ac | 相同
辅助层 | LF+LPE | LF+LPE | 相同

## Slide 17
核心区别对比（2/3）——技术与通信
通讯流程
步骤 | IEC 61980-2 | GB/T 38775.2 | 差异
1.TCP/LTS |  |  | 无
2.服务发现 |  |  | 无
3.精确定位 |  |  | 无
4.配对 |  |  | 无
5.鉴权 |  |  | 无
6.兼容性检查 |  |  | 无
7.对齐检查 |  |  | 无
8.功率装备 |  |  | 无
9.功率控制 |  |  | 无
10.状态上报 |  | WCCMS上报 | 有，IEC发给桩，GB/T同时发送桩与WCCMS云平台
11.停止 |  |  | 无

## Slide 18
核心区别对比（3/3）——安全、测试与应用
频率范围 | 项目 | GB/T 38775限制 | 对比IEC61980
9kHz~150kHz | 磁场强度 | <= 137dBμA/m(边缘1m) | <= 144dBμA/m(1m)
150kHz~30MHz | 电场强度 | <= 61dBμV/m(10m) | <= 70dBμV/m(10m)
30MHz~1GHz | 辐射发射 | <= 40dBμV/m(3m) | <= 50dBμV/m(3m)
抗扰度 | 浪涌/静电 | 6kV/8kV | 4k/6kV
EMC电磁环境限值
通用安全要求

## Slide 19
安全维度 | IEC61980 | GB/T 38775 | 对比IEC61980
响应时间 | <= 100ms | <= 80ms | 更安全
过温限制 | 线圈 <= 70度 | 线圈 <= 65度 | 防烫伤
对齐容差 | 100mm | 80mm | 更精准
EMF泄露 | <= 15μT(1m) | <= 10μT(1m) | 城市环境
EMC限制 |  |  | 公共场所强制
FOD灵敏度 | >= 5g | >= 3g | 更灵敏
振动测试 | 无 | 10G冲击 | 停车场耐久
云端审计 | 可选 | WCCMS | 防盗、防篡改
通信加密 | TLS 1.3 +ECC | SM2/SM4 | 信息安全
IP等级 | IP54 | IP65/67 | 室外耐候

## Slide 20
区别总结
类别 | 相似度 | 关键差异
结构 | 高 | 
参数 | 很高 | GB/T EMC 更严
通信 | 高 | GB/T 加 WCCMS，其余流程基本一致
安全 | 中 | GB/T 环境测试详尽
测试 | 中 | 
命名 | 低 | 欧标是SECC/EVCC，国标CSU/IVU

## Slide 21
GB/T 38775涉及的专利部分
《GB/T 38775.2-2020》
1.涉及专利的章节：5.1（系统概述）、5.2（通信单元功能）、5.4（通信接口）、6（无线充电管理通信流程）、7.5.8（接口信息定义中与其对于内容）
2.具体可能涉及专利的方面
双向鉴权加密协议：第六章中描述的注册、鉴权过程（如使用随机数、计算认证码等）（中兴华为）
特定的通讯模式（模式B）:涉及WCCMS（）参与控制的整个通信架构和数据流，例如WCCMS如何与CSU、IVU交互以决定开始/停止充电。
设备信息完整性校验机制：标准5.6条强制要求数据完整保护（Witricity）
保活机制及异常处理：特定的链路检测和故障恢复机制（中兴）
PTC/PPC通信专业隧道协议：
《GB/T 38775.3-2020》
1.涉及专利的章节：可能涉及第１章（范围）、3.1(静态磁耦和无线充电定义)、3.5（自动充电方式）、4.1（磁极分类）、4.2（谐振补偿拓扑）、5.1~5.6（系统故障、频率、气隙等一般要求）、5.8（系统功能）、6.1（命令和控制限值）、7.1（系统销量）、7.4（电磁环境限制）、7.7（过流保护和短路保护）、8.2、8.8、 8.8.3（测试方法）

## Slide 22
GB/T 38775涉及的专利部分
2.具体可能涉及专利的方面
异物检测FOD：Q值偏移检测（通过线圈品质因数变化识别金属异物）；多传感器融合（结合红外/温度传感器排除误判）；动态阈值算法（根据不同车辆负载动态调整报警阈值）
对位检测:车辆与充电设备对准的检测技术
特定的谐振补偿拓扑结构：SS、SP、PS、PP等拓扑或其他
活体保护：